Транзисторы. Термисторы и фоторезисторы.

Образовательная цель: учащиеся должны усвоить след. суждения:

1)Транзистор - прибор, с помощью которого можно получить электрические сигналы, мощность которых во много раз превосходит мощность сигнала, поступающего в цепь эмиттера.

2)Термистор - полупроводниковый прибор, использующий свойство изменения сопротивления проводника при изменении температуры.

3)Фоторезистор - полупроводниковый прибор, использующий свойство изменения сопротивления проводника при изменении освещения.

Развивающая цель: учащиеся должны овладеть след. видами деятельностей:

1)Создать понятие о транзисторах, термисторах и фоторезисторах.

2)Распознать из предложенных ситуаций ту, в которой идет речь о транзисторах, термисторах и фоторезисторах.

3)Воспроизводить полученные знания.

Воспитательная цель: учащиеся должны убедиться в том, что:

полученные знания широко используются в быту, производстве, технике.

Тип урока: урок изучения нового материала.

Метод урока: эвристическая беседа с демонстрацией опыта.

# Ход урока.

Актуализация знаний.

- Здравствуйте, ребята, садитесь! Давайте, ребята, вспомним, что мы изучили на прошлом уроке?

- Р-п-переход, полупроводниковый диод.

- Что называется р-п-переходом?

- Контакт 2-х полупроводников п-типа и р-типа наз-ся р-п-переходом.

- Когда переход наз-ся прямым?

- Когда ток через р-п-переход осуществляется основными носителями, из-за чего проводимость перехода будет велика, а сопротивление - мало, тогда переход наз-ся прямым.

- Что такое запирающий слой?

- Когда переход через контакт осуществляется  неосновными носителями, а их число мало, поэтому проводимость перехода будет незначительной, а сопротивление - большим и тогда образуется запирающий слой,при этом переход наз-ся обратным.

- Какое свойство р-п-перехода вы знаете?

- Это односторонняя проводимость р-п-перехода.

# Мотивационный этап.

- Это замечательное свойство  р-п-перехода используется в приборе,

который наз-ся транзистором. Транзистор - хитроумный прибор. Создавая его, человек обманул саму природу. Почему так, вы поймете изучив принцип действия этого уникального прибора.

Итак, пишите сегодняшнее число и тему урока:"  Транзисторы. Термисторы и фоторезисторы."

Этап задания нового знания.

Давайте, рассмотрим принцип действия транзистора. Возьмем три кусочка полупроводников: два - р-типа, один - п-типа (рисую на доске).Полупроводник п-типа возьмем очень тонкой (порядка  нескольких микрометров).

р        п       р

Итак, ребята, что вы можете сказать о таком приборе, посмотрев на этот рисунок?

- Имеются 2 р-п-перехода.

- Правильно, получили 2 р-п-перехода. Давайте подключим этот транзистор в след. цепь: на 1-й р-п-переход подадим прямое напряжение, на 2-й - обратное.

Полупроводник с левой стороны называют эмиттером, средний - базой( или основанием), правый полупроводник - коллектором. Скажите, ребята, если не будет коллектора, что мы получим?

- Транзистор превращается в диод.

- А как он включен в цепь?

- Прямое включение.

- От чего зависит в нем ток?

- От напряжения источников (левой батареи и источника переменного напряжения).

- А что будет если убрать эмиттер?

- Сопротивление перехода будет большим, и ток будет практически равным нулю.

- А теперь рассмотрим все три полупроводника сразу. Как будет течь ток?

- …

- Давайте вместе рассуждать. Если создать напряжение между эмиттером и базой, какие заряды и в какую сторону переходят?

- Электроны из базы переходят в эмиттер, а дырки из эмиттера в базу.

- Они рекомбинируют с электронами в базе.

- Все ли они там рекомбинируют, ведь мы сказали, что база очень тонкая по сравнению с полупроводниками р-типа?

- Не все.

- А куда деваются остальные дырки?

- Переходят в коллектор.

- Правильно. Представьте себе, что база это листок бумаги (очень тонкая ). Под действием электрического поля дырки из эмиттера устремляются в базу, но там рекомбинирует очень малое количество, а остальные как бы по инерции "пролетают"  базу -  попадают в коллектор.А  как они дальше будут двигаться, ведь 2-й р-п-переход обратный?

- Переход закрыт для электронов, а не для дырок. Поэтому дырки могут перейти через переход.

- Правильно, а затем дырки увлекаются электрическим полем и цепь замыкается, т.е. течет ток. Оказывается, ребята, сила тока в коллекторе практически равна силе тока в эмиттере,и ток в цепи не будет зависить от нагрузки R.Тогда по закону Ома:                  IЭ=IК    , т.е.

UЭ /RЭ =UК /R ,где RЭ  - сопротивление эмиттера.

Если мы  подберем сопротивление R достаточно большим, то что будет с напряжением на коллекторе UК?

- Напряжение будет большое (больше напряжения на эмиттере).

- А что это означает, подали на эмиттер одно напряжение, а получили большее напряжение?

- Напряжение усиливается.

- Да. Вот в этом и проявляется усилительное свойство транзисторов. Транзисторы применяют для усиления и генерации электрических колебаний. Используются они во многих электрических приборах:  в радиоприемниках, магнитофонах, телевизорах и т.д.Транзисторы бывают разные: большой, малой, средней мощности, высокочастотные,низкочастотные,среднечастотные. Они могут иметь различные размеры и форму(показываю транзисторы). Преимущества транзисторов по сравнению с лампами такие же как и у диодов. Какие это преимущества?

- Отсутствие накаленного катода.

- Кроме того, они в десятки и сотни раз меньше по размерам и массе, и работают при более низких напряжениях. А недостатки ?

- Они очень чувствительны к повышению температуры, электрическим перегрузкам и сильно проникающим излучениям.

Скажите, ребята, какие вы теперь знаете полупроводниковые  приборы?

- Диоды и транзисторы .

- А как вы думаете, есть ли еще полупроводниковые приборы?

- Есть.

- Какие?

- …

- Полупроводниковых приборов очень много. Сейчас мы познакомимся еще с двумя. Скажите, как зависит сопротивление полупроводника от температуры?

- Чем больше температура, тем меньше сопротивление полупроводника.

- Вот это свойство полупроводников и используют для измерения температуры по силе тока в цепи с полупроводниковым прибором, который наз-ся термистором или терморезистором. Термисторы тоже бывают разной формы:в виде стержней, трубок,дисков,шайб и бусинок.Существуют термисторы как для измерения очень низких температур(порядка 4-80 К), так и очень высоких(порядка 1300 К). Термисторы применяются для дистанционного измерения температуры, противопожарной сигнализации и т. д.

Оказывается, сопротивление полупроводников зависит не только от температуры, но и от освещения.

Давайте, проделаем опыт: " Зависимость сопротивления полупроводников от освещения.

Цель: Исследовать зависит ли сопротивление полупроводников от освещения.

Запишите название и цель опыта в тетрадях.

Установка состоит из полупроводникового прибора, гальванометра, лампы на 220 В,источника  тока

1

3                    2

4

Зарисуйте эту схему в тетрадях.

- Полупроводниковый прибор;

- гальванометр;

- лампа;

- источник тока.

Я соберу установку и включу лампу.

А вы обратите внимание на показания гальванометра.

Итак, я собрал установку.Скажите, ток есть в цепи?

- Есть.

- Включаю лампу. А теперь?

- Стрелка гальванометра отклонилась на больший угол.

- Запишите это: при включении лампы стрелка отклонилась на больший угол.

- Что это означает?

- В цепи появился больший ток.

- Но почему ток увеличился? Что мы меняли?

- Менялось освещение.

- Мы меняли напряжение источника?

- Нет.

- Значит, какой делаем вывод?

- Меняется сопротивление полупроводника .

- Т.е. сопротивление полупроводников зависит от освещения. Почему же это так?

Оказывается, проводимость полупроводника увеличивается за счет разрыва связей в атомах, и образование свободных электронов и дырок, при попадании на полупроводник света. Это явление, ребята, называют фотоэлектрическим эффектом.

Приборы, в которых используют фотоэлектрический эффект в полупроводниках, наз-ют фоторезисторами или фотосопротивлениями.Фоторезисторы миниатюрны и у них высокая чувствительность.Применяются они например, для определения качества поверхностей, контролирования размеров изделий и т.д.

Этап закрепления нового знания.

Итак, сегодня мы с вами познакомились с транзисторами, термисторами и фоторезисторами.Для чего применяется транзистор?

- Для получения большей мощности  и генерации электрических колебаний.

- А термистор?

- Для измерения температуры.

- А фоторезистор?

- Для регистрации и измерения слабых световых потоков.

- Запишите д/з.:параграфы 75,76.Ответить на вопросы в конце параграфов.